Limity pro znečištění odpadních vod v obci Hostišová

Vypouštění v kvalitě:

Průměr                 Maximální

BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní)          150 mg/l                      180 mg/l

CHSKcr (chemická spotřeba kyslíku)                          280 mg/l                      330 mg/l

NL (nerozpuštěné látky)                                                 80 mg/l                      120 mg/l

Směrná čísla roční spotřeby vody

(Vyhláška Ministerstva zemědělství c. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) )

Položka         Druh potřeby vody                                                 Směrné číslo roční potřeby vody[m3]

Byty - na jednoho obyvatele bytu

1. v domech pouze s výtoky                                                                           16

2. v domech pouze s výtoky a společnými WC                                              25

3 .je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo

vanového koutu)                                                                                          31

4. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo

vanový kout) s kamny na pevná paliva                                                      41

5. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo

vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo

elektrickým bojlerem                                                                                   46

6. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo

vanový kout) s centrální přípravou teplé vody                                           56

7.rekreační chaty - na jednoho obyvatele rekreační chaty

spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6

s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána