KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE

HOSTIŠOVÁ

OBSAH:

- Titulní list

- Popis zájmového území

- Technický popis stokové sítě

- Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěné odpadní vody z kanalizace

- Podmínky pro odvádění odpadních vod

- Závadné látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

- Nejvyšší přípustní míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

- Způsob a četnost měření množství odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

- Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

- Přílohy

- Titulní list

Vlastník Kanalizace:          Obec Hostišová, Hostišová č. 100, 763 01

Provozovatel Kanalizace:  Obec Hostišová, Hostišová č. 100, 763 01

IČ majetkové evidence stokové sítě Hostišová VK: 7213- 645788-00568562-3/1

Schválení kanalizačního řádu:  MMZL č.j…………ze dne………….. platnost do………….

ZO Host. Č.j XXV/7aZ/2012 ze dne 27. 11. 2012

- Popis zájmového území

Hostišová leží severozápadně od krajského města Zlín ve vzdálenosti cca 15 km. Řešené území leží v oblasti flyšového pásma Karpat. V obci končí komunikace III. třídy z Malenovic. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 274 – 330 m.n.m. Více než 80% obyvatel vypouští odpadní vody předčištěné v septicích nebo domovních ČOV do kanalizace s vyústěním do recipientu. Zbytek je shromažďován v jímkách na vyvážení nebo přímo vypouštěn do recipientu, kterým je Hostišovský potok.

Cílem kanalizačního řádu je vytvoření právního a technického rámce pro užívání stokové sítě obce Hostišová tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

- nedocházelo k porušení stokové sítě

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně

Kanalizační řád určuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno.

- Technický popis stokové sítě

Obec Hostišová je územně rozdělena výběžkem hřebene do dvou povodí. Ve vlastnictví obce je východní část kanalizace, která je vyústěna do Hostišovského potoka.

Stávající kanalizace je jednotná a pokrývá celé území obce. Do ní jsou zaústěny splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí po předčištění v septicích nebo domovních ČOV, u staré zástavby v žumpách nebo nečištěné přímo zaústěné do kanalizace.

Odpadní vody z farmy zemědělského družstva ZEMET Tečovice mají vlastní odvodňovací systém se zaústěním do jímek určených na vyvážení.

Celková délka kanalizační stoky je 0,79 km, z toho 0,69 v profilu od 301mm – 500 mm a 0,1 km v profilu do 300 mm. Dle materiálu je betonová stoka v délce 0,69 km a plast v délce 0,1 km.

Jednotná stoková síť provozovaná obcí Hostišová nemá žádnou odlehčovací komoru.

Stoka veřejné kanalizace má stanovené limity znečištění vypouštěných odpadních vod.

Poměr ředění splaškových vod je závislý na intenzitě srážek.

Základní hydrologické údaje:

- Intenzita dešťů pro zlínskou oblast:    170 l/s/ha

- Periodicita dešťů:                                 p = 1.0 (1x ročně)

- Délka trvání kritického deště:              t  = 15 min.

- Průměrný odtokový součinitel:            ψ = 0,5

Dlouhodobé průměrné roční srážky pro nejbližší srážkoměrnou stanici Zlín činí dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu Brno – 655,2 mm.

Údaje o počtu obyvatel a o počtu připojených na kanalizaci:

V současné době žije v obci 482 obyvatel, z toho je 114 napojeno na kanalizaci provozovanou obcí.

- Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěné odpadní vody z kanalizace

Vodoprávní úřad ( Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství) svým rozhodnutím č.j. MMZL 110241/2007 OŽPaZ-7 Ze dne 13.3.2008 vydal povolení k nakládání s vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Výše uvedeným rozhodnutím bylo povoleno vypouštět odpadní vody do povrchových vod na dobu do 31.12.2012. V následujícím množství a kvalitě:

  - Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

p   3 l/s                                                                 m   150 l/s

p   20 m3/den                                                       m   200 m3/den

p   500 m3/měsíc                                                 m   2 000 m3/měsíc

p   6 000 m3/rok                                                  m   24 000 m3/rok

  - Údaje o vypouštění v kvalitě:

BSK5      p   150 mg/l                                                         m   180 mg/l

CHSKcr  p   280 mg/l                                                         m    330 mg/l

NL          p    80 mg/l                                                         m    120 mg/l

  - Uložená měření:

Typ A dvouhodinový směsný vzorek pro hodnoty „p“ a „m“ s četností 4x ročně.

- Podmínky pro odvádění odpadních vod

Tyto podmínky vychází z platné legislativy (především zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a Vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Za odpadní vody (dále jen OV) se považují vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských a jiných stavbách, pokud mají po použití změněnou jakost, jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

K odvádění odpadních a srážkových vod slouží kanalizace. Provoz kanalizace se řídí kanalizačním řádem. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění vod, popřípadě nejvyšší přípustné množství OV, vypouštěných do kanalizace a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno (viz kapitola 6. a 7.)

Kanalizací mohou být odváděny OV jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných OV do kanalizace.

Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřad může povolení udělit jen tehdy, bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu.

Každý, kdo zachází s látkami, které nejsou OV a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je povinen učinit taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace.

Provozovatel VK je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod:

a) při živelných pohromách

b) při haváriích kanalizační sítě, bránící odvádění odpadních vod

c) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení tak, že ohrožuje zdraví, bezpečnost osob či majetek

d) brání-li producent provozovateli v kontrole zařízení vnitřní kanalizace či měření

e) vypouští-li producent odpadní vody bez povolení nebo v rozporu s povolením VH

orgánu, kanalizačním řádem či smlouvou s provozovatelem a přes písemné upozornění

nečiní opatření k nápravě (včetně odstranění závad na vnitřní kanalizaci)

f) jedná-li se o připojení neodsouhlasené provozovatelem, je-li přípojka v rozporu

s technickými předpisy

g) při provádění údržby, revizí a plánovaných oprav po upozornění min. 15 dní před

zahájením způsobem v místě obvyklým je-li to možné, nebo do 24 hod. od vzniku

důvodu. Provozovatel zároveň stanoví přibližnou délku trvání odstávky, obnovení

provozu je povinné ihned po odstranění předmětných závad.

- Závadné látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být

zabráněno (v souladu se z.č. 254/2001 Sb.)

Zvlášť nebezpečné látky

_ Organohalogenové, organofosforové a organocínové sloučeniny

_ Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagennía teratogenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí

_ Rtuť a její sloučeniny

_ Kadmium a jeho sloučeniny

_ Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

_ Syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu

Nebezpečné látky

_ Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny-zinek, měď, nikl, chróm, olovo, selen, arzen, antimon,

molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

_ Biocidy a jejich deriváty

_ Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu

pocházející z vodního prostředí

_ Toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah

těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné

_ Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu

_ Fluoridy

_ Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu

- Nejvyšší přípustní míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

BSK5      p   150 mg/l                                                         m   180 mg/l

CHSKcr  p   280 mg/l                                                         m    330 mg/l

NL          p     80 mg/l                                                         m    120 mg/l

- Způsob a četnost měření množství odpadních vod

Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo směrných čísel potřeby vody z vodovodu odebral s připočtením vody z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.

- Opatření při poruchách a haváriích kanalizace

Provozovatel je povinen:

v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci:

zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod, je-li to možné

vyrozumět orgány státní správy a organizace:

Magistrát města Zlína, referát ŽP – tel. 577 630 284

KHS se sídlem ve Zlíně – tel. 577 006 711

Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod Zlín - tel. 577 690 468

Správce toku - Povodí Moravy a.s., -tel. 541 637 111

Hasiči - 150 (tísňové volání)

Policie - 158 (tísňové volání)

Producent je povinen, zjislí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- oznámit tuto skutečnost neprodleně provozovateli VK tj. Obci Hostišová / tel. 577121089, 725121105 /

- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření

- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou na jeho náklady.

- Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro

veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích

kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez

prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

- Přílohy

1. Situace kanalizační sítě Hostišová